## Slide 1: Dtls 보안 기능을 추가한 CoAP/6LowPan 기반 홈 네트워크 시스템
팀명 : IOT_IZOA
학번: 2012150004 이름: 김기태 지도교수: 이보경
학번: 2012150012 이름: 김연수 지도교수: 이보경
학번: 2012150042 이름: 최강혁 지도교수: 이보경

## Slide 2: 차 례
종합 설계 개 요
관련 연구 및 사례
시스템 수행 시나리오
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
개발 환경 및 개발 방법
업무 분담
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
데모 환경 설계

## Slide 3: 종합 설계 개요
지난 발표에서의 지적 사항
  통신 스펙을 이용하는 장점을 잘 보여줄 응용 정의 필요
지적 사항에 대한 답변
  CoAP를 적극 활용하여 홈 네트워크 시스템을 구축
  다양한 센서를 관리할 수 있는 스마트폰 어플리케이션 개발
  클라이언트는 서버와 직접 통신하지 않고 게이트웨이를 통해 접속하도록 하여 6LoWPAN의 장점을 살릴 수 있는 홈 네트워크 시스템 구축

## Slide 4: 종합설계 개요
연구 개발 배경
  IoT혁명으로 인한 홈 네트워크의 발전
  IoT의 보안 문제성 및 IPv4의 한계
연구 개발 목표
  IPv4 -> IPv6
  IoT환경에 적합한 CoAP 프로토콜의 이해
  보안 모듈(DTLS) 연구 및 적용
연구 개발 효과
  IPv6을 사용하므로 무제한에 가까운 기기 등록가능
  IoT 보안 문제 해결
Notes:   연구 개발 배경 최근 IOT 혁명으로 인해 크게 발전해나가고 있는 스마트 카나 스마트 홈 사업은 국내의 우수한 ICT 인프라로 인해 더욱 빠르고 급속하게 발전하고 있습니다. 이러한 변화에 맞추어 소형 센서 네트워크 기기와 그와 관련된 시스템에 대한 이해력 증진을 위해 이번 연구를 진행하게 되었습니다.
  연구 개발 목표
  이번 네트워크 기술 연구에서는 기존의 IPv4가 아닌 IPv6 프로토콜을 사용하여, 새롭게 변화하고 있는 세계에 한발 더 접근하고자 합니다.​ 이를 위해 준비된 6LowPAN라고 불리는 IP계층 프로토콜을 사용하고자 합니다.
  사물인터넷을 위한 새로운 응용 계층 프로토콜인 CoAP와, 여기에 보안성을 높이기 위해서 UDP 프로토콜에 DTLS 모듈을 을 접목하여 실제로 사용할 수 있는 사물인터넷 환경을 구축하고자 합니다.​
  모든 스마트폰과 가전제품, 센서 등의 네트워크 엣지에 DTLS 보안 프로토콜을 올리고 이를 안정화 하는 것이 이번 연구의 주요 목표입니다.
연구 개발 효과
IPv4 주소가 거의 고갈된 현 시점에 IP주소의 새로운 방향인 IPv6를 사용함으로써 무제한에 가까운 기기 등록이 가능하게 합니다.​
스마트 홈 시스템에 대한 보안 문제가 대두되고 있는 현 시점에 저희의 연구가 일반 시민들에게 위협이 되는 나쁜 해커들의 공격으로부터 지켜줄 것으로 기대됩니다.

## Slide 5: 관련 연구 및 사례
IETF – 802.15
  IEEE 802.15 는 저속도 무선 개인 통신망을 위한 새로운 물리/링크 계층 프로토콜 표준이다.
6LowPAN
  저전력 무선 통신 관련 IETF 워킹 그룹 중 하나로, 다양한 802.15 프로토콜에 맞는 IP 서비스를 제공한다.
IETF - RFC 7252 : The Constrained Application Protocol (CoAP)
  단편화를 최소화하면서 HTTP와 비슷한 응용 프로토콜
어플리케이션 | CoAP
트랜스포트 | 압축된 UDP
네트워크 | 6LowPAN
링크 | 802.15.4
물리 | 802.15.4

## Slide 6: 관련 연구 및 사례
IETF - RFC 4347 : Datagram Transport Layer Security protocol (DTLS)
  TLS : TCP 용 보안 프로토콜이다.
  DTLS : TLS를 UDP에서 사용할 수 있게 해주는 보안 프로토콜이다.
CoAP
DTLS
압축된 UDP
6LowPAN
802.15.4
802.15.4
어플리케이션 계층 | HTTP
세션 계층 | TLS (또는 SSL)
트랜스포트 계층 | TCP
네트워크 계층 | IP (v4/v6)
링크 계층 | 802.11 (Wi-Fi)
물리 계층 | 802.11

## Slide 7: 시스템 수행 시나리오
Proxy Server
CoAP Server
6LoWPAN gateway
Arduino
Host
Dtls
웹 페이지를 통해서 원격 제어 요청
Dtls
IPv6
IPv4
IPv6

## Slide 8: 시스템 구성도
IPv6
6LoWPAN
Gateway
(Rasberry pi)
Arduino
(센서 조절)
BlueTooth
CoAP Server
(Rasberry pi)
BlueTooth
BlueTooth
IPv6

## Slide 9: 관련 연구 및 사례
IETF – RFC 7668 : IPv6 over BLUETOOTH® Low Energy
  블루투스와 6LowPAN 사이의 통신 표준이다.
  이 표준을 이용하여 블루투스에서 만든 Internet Protocol Support Profile(IPSP)를 사용하면 간편하게 블루투스를 6LowPAN에 호환 시킬 수 있다!
CoAP
DTLS
압축된 UDP
6LowPAN
802.15.4
802.15.4
HTTP
TLS
TCP
IP
802.3
802.3
CoAP
DTLS
압축된 UDP
6LowPAN for Bluetooth LE
802.15.1
802.15.1

## Slide 10: 시스템 모듈 상세 설계

## Slide 11: CoAP 서버 - LibCoap
CoAP프로토콜을 RFC-7252에 따라 C로 구현한 라이브러리
https://github.com/obgm/libcoap

## Slide 12: CoAP 서버
라즈베이파이를 CoAP 서버로 사용
coap_resource_init("time", 4, COAP_RESOURCE_FLAGS_NOTIFY_CON);
  “time” 이름의 리소스 등록
coap_add_attr(r, (unsigned char *)"ct", 2, (unsigned char *)"0", 1, 0);
  리소스에 “ct” 이름의 애트리뷰트 생성
ctx = get_context(addr_str, port_str);
  네트워크 인터페이스를 검색하고 소켓을 생성하여 주소를 bind함
int result = coap_run_once( ctx, wait_ms );
  서버 동작

## Slide 13: CoAP 서버와 아두이노 간의 통신 방법
아두이노에 블루투스 4.0 모듈인 HM-10을 연결
라즈베리파이 서버는 약속된 프로토콜로 수신된 데이터를 처리하여 정보 획득
아두이노
블루투스 모듈
CoAP서버
(블루투스 내장)
Bluetooth

## Slide 14: CoAP 서버와 6LoWPAN 게이트웨이 간의 통신 방법
CoAP서버
(압축 IPv6, 802.11)
6LoWPAN 게이트웨이
(IPv6, 802.15.1)
BLE4.1
CoAP 서버와 사용자는 IP, 링크, 물리 계층 프로토콜이 서로 다르기 때문에 게이트웨이가 필요

## Slide 15: 아두이노 - LED
기능
  집을 밝혀줄 LED
  타이머를 통한 소등과 점등
함수 형식 | void setLed(bool setOn)
설명 | True, False를 입력 받아 LED 소등 ,점등
사용 예 | settLed(true);

## Slide 16: 아두이노 - 먼지
기능
  먼지를 1분 간격으로 측정
함수 형식 | float readDustSensor()
설명 | 먼지 센서를 통해 먼지의 농도를 반환
사용 예 | float ds = readDustSensor()

## Slide 17: 아두이노 - 온습도
기능
  실외의 온도 및 습도를 1분 간격으로 측정하고 값을 반환
함수 형식 | float readTemperature() float readHumidity()
설명 | 현재 온도 및 습도를 반환
사용 예 | float ts = readTemperature ()

## Slide 18: 아두이노- DC모터
기능
  사용자의 입력에 따라 모터 동작
함수 형식 | void setDCmotor(bool bOpen)
설명 | True, False의 값을 받아 모터를 동작해 창문을 개폐
사용 예 | setDCmotor(true)

## Slide 19: DTLS - Scandium
Scandium은 Californium API에 dtls를 통한 보안 기능을 제공하는 라이브러리이다.
https://github.com/eclipse/californium/tree/master/scandium-core

## Slide 20: 데모 환경 설계
아두이노
사용자
모형 집을 만들어서 센서를 배치하고 스마트폰이나 웹으로 조종한다.

## Slide 21: 개발 환경
운영체제 | Raspbian OS, Windows 10 64bit, Android 7.1 Nouget, Ubuntu 16.04.1 LTS
프로그램 언어 | JAVA, HTML, C, CSS, Javascript, SQL
라이브러리 | Californium CoAP, Libcoap, Spring MVC
DBMS | SQL Server 2014
IoT 노드 | Raspberry Pi 3, Arduino UNO

## Slide 22: 개발 방법
CoAP Server
  개발언어: Java
  Hardward: Raspberry Pi 3 Model B
  Framework: Californuim CoAP Framework
  개발 환경: Raspbian OS, Linux 4.4, Eclipse
  통신 환경: Bluetooth Low Energy (BLE) 4.1
  Client broweser: FireFox 51.0.1 – Mozilla Copper user-agent
Arduino
  개발언어: Java & Python
  Hardward: Arduino Uno r3
  개발 환경: Window OS
  통신 환경: Bluetooth Low Energy (BLE) 4.1
  플랫폼: Arduino 1.8.1
  Sensor: Motor(DC Motor), LED, Switch, Temperature Sensor, Dust Sensor, Humidity Sensor

## Slide 23: 개발 방법
6LoWPAN Gateway
  개발언어 : Shell & Python
  Hardware : Raspberry Pi 3 Model B
  Module : Bluetooth 6LoWPAN Module
  개발 환경 : Raspbian OS, Linux 4.4, Bash, VI
  통신 환경 : Bluetooth Low Energy(BLE) 4.1
Android Application
  개발언어 : Java
  OS : Android 6.0 Marshmallow
  개발환경 : Windows OS, Android Studio 2.2

## Slide 24: 개발 방법
Web Server
  개발언어 : Java(Servlet, JSP) & HTML & CSS & JavaScript (jQuery)
  Server : Apache Tomcat 8.0
  Hardware : Raspberry pi 3 model B
  Framework : Californium CoAP Framework
  개발환경 : Windows OS / Eclipse
DTLS
  개발언어 : Java(Servlet, JSP) & HTML & CSS & JavaScript (jQuery)

## Slide 25: 업무 분담
 | 김기태 | 김연수 | 최강혁
자료수집 | CoAP library, 라즈베리파이 운영체제 커널 정보 | Dtls 프로토콜, Arduino , Bluetooth le | Califonium, 안드로이드 API
설 계 | IPv6 6LoWAN으로 변환하기 위한 gateway 및 외부 원격 클라이언트 | Califonium framwork 를 통한 Java기반 CoAP Server 구현 및 내부 단말기와 블루투스 통신 | Califonium framwork 를 통한 웹 서버 및 안드로이드 어플리케이션 제작
구 현 | 6LoWPAN gateway 및 CoAP Server 와 블루투스 통신 구현 CoAP Server 구현 및 Arduino 단말기와 블루투스 통신 클라이언트 안드로이드 어플리케이션 구현 Dtls를 이용한 통신 보안 모듈 적용 |  | 
테스트 | CoAP Server 테스트 6LoWPAN gateway 각 IoT 단말 모듈과 통신 Dtls 통신 보안 확인 |  | 

## Slide 26: 종합설계 수행일정
항목 | 추진사항 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
요구사항 정의 및 분석 | -요구사항 정의 및 분석 -요구사항 명세 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템설계 및 상세설계 | -시스템 설계 -상세 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 | -코딩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시험 및 데모 | -유니트 시험 -시스템 통합시험 -졸업작품 완전성 보강 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
문서화 및 발표 | -졸업작품 중간 보고서 작성 -발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
산업기술대전 | -산업 기술대전 참가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
졸업작품 최종 보고서 작성 및 패키징 | -졸업작품 최종보고서 작성 -CD 패키징 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27: 필요기술 및 참고 문헌
o CoAP 규격 및 정보 https://tools.ietf.org.html/rtc7252
http://coap.technology/
o Rasberry pi GPIO
http://www.rasplay.org/
o Bluetooth le
https://zoyi.co/tech-blog/2015/11/03/Bluetoot-Low-
Energy-BLE
o Californium CoAP
https://eclipse.org/californium/
https://github.com/eclipse/californium

## Slide 28: Q & A
감사합니다