## Slide 1: Dtls 보안 기능을 추가한 CoAP/6LowPan 기반 홈 네트워크 시스템
팀명 : IOT_IZOA
학번: 2012150004 이름: 김기태 지도교수: 이보경
학번: 2012150012 이름: 김연수 지도교수: 이보경
학번: 2012150042 이름: 최강혁 지도교수: 이보경
종합설계제안서

## Slide 2: 차 례
종 합 설 계 개 요
관련 연구 및 사례
시스템 수행 시나리오
시스템 구성도
개발 환경 및 개발 방법
업무 분담
종합설계 수행일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 3: 종합설계 개요
연구 개발 배경
  IoT혁명으로 인한 홈 네트워크의 발전
  IoT의 보안 문제성 및 IPv4의 한계
연구 개발 목표
  IPv4 -> IPv6
  IoT환경에 적합한 CoAP 프로토콜의 이해
  보안 모듈(DTLS) 연구 및 적용
연구 개발 효과
  IPv6을 사용하므로 무제한에 가까운 기기 등록가능
  IoT 보안 문제 해결
Notes:   연구 개발 배경 최근 IOT 혁명으로 인해 크게 발전해나가고 있는 스마트 카나 스마트 홈 사업은 국내의 우수한 ICT 인프라로 인해 더욱 빠르고 급속하게 발전하고 있습니다. 이러한 변화에 맞추어 소형 센서 네트워크 기기와 그와 관련된 시스템에 대한 이해력 증진을 위해 이번 연구를 진행하게 되었습니다.
  연구 개발 목표
  이번 네트워크 기술 연구에서는 기존의 IPv4가 아닌 IPv6 프로토콜을 사용하여, 새롭게 변화하고 있는 세계에 한발 더 접근하고자 합니다.​ 이를 위해 준비된 6LowPAN라고 불리는 IP계층 프로토콜을 사용하고자 합니다.
  사물인터넷을 위한 새로운 응용 계층 프로토콜인 CoAP와, 여기에 보안성을 높이기 위해서 UDP 프로토콜에 DTLS 모듈을 을 접목하여 실제로 사용할 수 있는 사물인터넷 환경을 구축하고자 합니다.​
  모든 스마트폰과 가전제품, 센서 등의 네트워크 엣지에 DTLS 보안 프로토콜을 올리고 이를 안정화 하는 것이 이번 연구의 주요 목표입니다.
연구 개발 효과
IPv4 주소가 거의 고갈된 현 시점에 IP주소의 새로운 방향인 IPv6를 사용함으로써 무제한에 가까운 기기 등록이 가능하게 합니다.​
스마트 홈 시스템에 대한 보안 문제가 대두되고 있는 현 시점에 저희의 연구가 일반 시민들에게 위협이 되는 나쁜 해커들의 공격으로부터 지켜줄 것으로 기대됩니다.

## Slide 4: 관련 연구 및 사례
IEEE 802.15.4
  저속도 무선 개인 통신망을 위한 새로운 물리/링크 계층 프로토콜 표준이다.
  MTU(최대 전송 단위) 가 127byte 밖에 되지 않는 경량 프로토콜이다. (평범한 이더넷의 MTU는 1280byte)
링크 계층 | 802.15.4
물리 계층 | 802.15.4
주로 Zigbee 기술을 기반으로 한다.

## Slide 5: 관련 연구 및 사례
6LowPAN
  사물인터넷을 위한 네트워크 시스템을 표준화 하는 IETF 팀이다.
  6LowPAN에서 제공하는 헤더 압축과 링크 단계 단편화/재조립 을 이용하면 MTU가 1280인 일반 이더넷 환경에서 MTU가 127 밖에 안되는 IEEE 802.15.4 장치에 메시지를 잘 보낼 수 있다.
  하지만, 패킷을 단편화 시켜 전송하면 패킷 조각이 많아질수록 전송률이 심하게 감소한다. 그래서 나온 것이 CoAP이다.
트랜스포트 계층 | 압축된 UDP
네트워크 계층 | 6LowPAN
링크 계층 | 802.15.4
물리 계층 | 802.15.4

## Slide 6: 관련 연구 및 사례
IETF - RFC 7252 : The Constrained Application Protocol (CoAP)
  CoAP 프로토콜 설계의 주요 목표
    단편화를 제한함으로써 전송 오버헤드를 최소화한다.
    기존 웹과의 통합을 위해 HTTP와의 쉬운 변환을 제공하며, 그러한 과정에서 HTTP를 압축하지 않는 것을 목표로 한다.
    제한된(Constrained) 환경에서의 M2M(Machine to Machine) 어플리케이션 통신에 최적화!
어플리케이션 계층 | CoAP
트랜스포트 계층 | 압축된 UDP
네트워크 계층 | 6LowPAN
링크 계층 | 802.15.4
물리 계층 | 802.15.4

## Slide 7: 관련 연구 및 사례
IoT 보안 문제 발생
Notes: Dtls(데이터 그램 전송 계층 보안)​
도청, 변조, 메세지 위조를 방지 하기 위해 설계된 방식으로 통신 할 수 있게 하는 데이터 그램 기반 응용 프로그램의 보안을 제공하는 통신 프로토콜이다.​
Dtls 프로토콜은 TLS 프로토콜을 기반으로 IoT환경에 맞게 제작된 프로토콜이다.

## Slide 8: 관련 연구 및 사례
IETF - RFC 4347 : Datagram Transport Layer Security protocol (DTLS)
  TLS : TCP 용 보안 프로토콜이다.
  DTLS : TLS를 UDP에서 사용할 수 있게 해주는 보안 프로토콜이다.
어플리케이션 계층 | CoAP
세션 계층 | DTLS
트랜스포트 계층 | 압축된 UDP
네트워크 계층 | 6LowPAN
링크 계층 | 802.15.4
물리 계층 | 802.15.4
어플리케이션 계층 | HTTP
세션 계층 | TLS (또는 SSL)
트랜스포트 계층 | TCP
네트워크 계층 | IP (v4/v6)
링크 계층 | 802.3
물리 계층 | 802.3

## Slide 9: 시스템 수행 시나리오
Proxy Server
CoAP Server
6LoWPAN gateway
Arduino
Host
Dtls
Database
웹 페이지를 통해서 원격 제어 요청
Dtls
IPv6
IPv4
IPv6

## Slide 10: 시스템 구성도
Host
Proxy
Server
Dtls
6LoWPAN
Gateway
(Rasberry pi)
HOST
IPv6
6LoWPAN
Gateway
(Rasberry pi)
Dtls
IPv6
IPv4

## Slide 11: 시스템 구성도
IPv6
6LoWPAN
Gateway
(Rasberry pi)
Arduino
(센서 조절)
BlueTooth
CoAP Server
(Rasberry pi)
BlueTooth
BlueTooth
WSN

## Slide 12: 개발 환경
운영체제 | Raspbian OS, Windows 10 64bit, Android 7.1 Nouget, Ubuntu 16.04.1 LTS
프로그램 언어 | JAVA, HTML, C, CSS, Javascript, SQL
라이브러리 | Californium CoAP, Libcoap, Spring MVC
DBMS | SQL Server 2014
IoT 노드 | Raspberry Pi 3, Arduino UNO

## Slide 13: 개발 방법
CoAP Server
  개발언어: Java
  Hardward: Raspberry Pi 3 Model B
  Framework: Californuim CoAP Framework
  개발 환경: Raspbian OS, Linux 4.4, Eclipse
  통신 환경: Bluetooth Low Energy (BLE) 4.1
  Client broweser: FireFox 51.0.1 – Mozilla Copper user-agent
Arduino
  개발언어: Java & Python
  Hardward: Arduino Uno r3
  개발 환경: Window OS
  통신 환경: Bluetooth Low Energy (BLE) 4.1
  플랫폼: Arduino 1.8.1
  Sensor: Motor(DC Motor), LED, Switch, Temperature Sensor, Dust Sensor, Humidity Sensor

## Slide 14: 개발 방법
6LoWPAN Gateway
  개발언어 : Shell & Python
  Hardware : Raspberry Pi 3 Model B
  Module : Bluetooth 6LoWPAN Module
  개발 환경 : Raspbian OS, Linux 4.4, Bash, VI
  통신 환경 : Bluetooth Low Energy(BLE) 4.1
Android Application
  개발언어 : Java
  OS : Android 6.0 Marshmallow
  개발환경 : Windows OS, Android Studio 2.2

## Slide 15: 개발 방법
Web Server
  개발언어 : Java(Servlet, JSP) & HTML & CSS & JavaScript (jQuery)
  Server : Apache Tomcat 8.0
  Hardware : Raspberry pi 3 model B
  Framework : Californium CoAP Framework
  개발환경 : Windows OS / Eclipse
DTLS
  개발언어 : Java(Servlet, JSP) & HTML & CSS & JavaScript (jQuery)

## Slide 16: 업무 분담
 | 김기태 | 김연수 | 최강혁
자료수집 | CoAP library, 라즈베리파이 운영체제 커널 정보 | Dtls 프로토콜, Arduino , Bluetooth le | Califonium, 안드로이드 API
설 계 | IPv6 6LoWAN으로 변환하기 위한 gateway 및 외부 원격 클라이언트 | Califonium framwork 를 통한 Java기반 CoAP Server 구현 및 내부 단말기와 블루투스 통신 | Califonium framwork 를 통한 웹 서버 및 안드로이드 어플리케이션 제작
구 현 | 6LoWPAN gateway 및 CoAP Server 와 블루투스 통신 구현 CoAP Server 구현 및 Arduino 단말기와 블루투스 통신 클라이언트 안드로이드 어플리케이션 구현 Dtls를 이용한 통신 보안 모듈 적용 |  | 
테스트 | CoAP Server 테스트 6LoWPAN gateway 각 IoT 단말 모듈과 통신 Dtls 통신 보안 확인 |  | 

## Slide 17: 종합설계 수행일정
항목 | 추진사항 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
요구사항 정의 및 분석 | -요구사항 정의 및 분석 -요구사항 명세 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템설계 및 상세설계 | -시스템 설계 -상세 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 | -코딩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시험 및 데모 | -유니트 시험 -시스템 통합시험 -졸업작품 완전성 보강 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
문서화 및 발표 | -졸업작품 중간 보고서 작성 -발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
산업기술대전 | -산업 기술대전 참가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
졸업작품 최종 보고서 작성 및 패키징 | -졸업작품 최종보고서 작성 -CD 패키징 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: 필요기술 및 참고 문헌
o CoAP 규격 및 정보 https://tools.ietf.org.html/rtc7252
http://coap.technology/
o Rasberry pi GPIO
http://www.rasplay.org/
o Bluetooth le
https://zoyi.co/tech-blog/2015/11/03/Bluetoot-Low-Energy-BLE
o Californium CoAP
https://eclipse.org/californium/
https://github.com/eclipse/californium

## Slide 19
감사합니다